Опросный лист на изготовление понтона

(техническое задание)

Название компании: __________________________________________________________________________

Адрес предполагаемого монтажа:_______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________

Специалист по согласованию схемы понтона Ф.И.О.	 тел.

1. Резервуар №_________

2. Резервуар находится в эксплуатации ____________ лет (или новый)

3. Внутренний диаметр резервуара ___________________мм.

4. Высота стенки резервуара  ________________________ мм.

5.Подвес понтона осуществлять:     на стойках      ;     на тросах     (нужное подчеркнуть).

6. Эксплуатационная высота подвеса понтона (от днища до нижней наиболее выступающей части понтона):

______________мм. (Высота должна быть минимум на 100 мм выше оборудования, расположенного в нижнем поясе резервуара и обычно составляет 1500мм)

7. Ремонтная высота подвеса понтона (от днища до нижней наиболее выступающей части понтона):

______________мм. (Принимается исходя из среднего роста человека и обычно составляет 2000мм).

8. Защитные кожуха измерительных устройств (направляющие понтона), опорные стойки внутри  резервуара, троса управления и т.д. проходящие через плоскость понтона:

| № п/п | Радиус расположения, мм | Угол расположения, угл. град. * | Наружный диаметр стойки, (кожуха), мм | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Угол расположения указывается в направлении от I ко II главным осям резервуара по часовой стрелке

9. Люки в нижнем поясе обечайки резервуара. Для установки понтона требуется в нижнем поясе резервуара люк-лаз с условным диаметром не менее 600х900мм.

10. Максимальный расход заполнения _______________ м3/час.

11. Максимальный расход откачки __________________ м3/час.

12. Хранящийся продукт: ___________________________________________________________________

Минимально возможный удельный вес 700 кг/м3.

Максимальная температура резервуара при зачистных работах  ________________  ºС.

13. Имеется ли в резервуаре перемешивающие устройства  -      да    ;   нет     (нужное подчеркнуть).

При положительном ответе предоставить схему и угловые координаты расположения устройств.

14. Имеются ли у резервуара какое-либо техническое оснащение и устройства или же необычные обстоятельства, которые могут оказывать влияние на работу понтона (например, система подслойного пожаротушения и т.д.). Поверхности обечаек резервуара контактируемых с гидрозатворами понтона должны быть гладкими, без выступающих частей и острых кромок.

При наличии каких либо обстоятельств, либо устройств предоставить поясняющие материалы, например схему с угловой привязкой к осям резервуара

«Заказчик»

М.П.

____________________     _________________________

(подпись)                                                   (Ф.И.О.)

«____»__________20___г.